Démontage du vérin SC-CAR

Travailler dans un milieu propre. (nettoyage du dessous d’aile et de l’environnement)

Prévoir un bac pour récupérer les écoulement de LHM.

Caler la voiture

Mettre la voiture sur chandelle, roue avant droite levée.

Faire chuter la pression dans le circuit LHM ( vis sur le Conjoncteur/Disjoncteur)

Oter la roue avant droite .

Déposé du vérin

1)Désaccoupler les raccords les tuyaux d’alimentations du vérin au niveau du panneau du compartiment moteur obstruer les tuyau pour les protéger des saletés.

Bride clé de 10 mm

Raccordement ( clé de 19 mm et 15 mm  de mémoire ?)

Dépose du vérin

1)Fixation supérieur

Clé à pipe débouchant de 18 mm et clé BTR

2) fixation inférieur

Réparation du tuyau de fuite du vérin

Dévisser les tuyaux d’alimentation du vérin, les repérer car  différents.

Protéger de toutes introductions de saletés les tuyaux et vérins avec des bouchons (papier absorbant)

Endroit ou est la fuite

1)Bien nettoyer l’endroit de la déchirure avec un produit séchant (essence C)

2)Coller les déchirures avec de la colle cyanolitique

Renforcement tuyau de fuite avec de la pâte silicone

Faire un échancrure dans le soufflet de protection pour ne pas qu’il vienne en contact avec la réparation

Remonter les tuyaux d’alimentation du vérin

Insérer une petite cale de caoutchouc entre le tube nylon et le tuyau d’alimentation du vérin ayant pour but d’immobiliser la réparation (évitant la flexion de celui-ci dans le futur)  maintenir le tout avec des colliers nylons.

Remonter le vérin, et repositionner les  tuyaux d’alimentations.

Au remontage des raccords hydraulique propreté maxi à respecter.

.

Matos :

Clé de 10 mm

Clé à pipe débouchante de 10 mm

Clé plate 19 et 15mm

Colle cyno

Pâte silicone

Colliers de fixation

Essence C (nettoyant dégraissant)